Absolutoria

---
6
Zpracování hovorového signálu v systému GSM I: zdrojové kódování (důvod, princip, vlastnosti), kanálové kódování (důvod, princip, vlastnosti), ochrana dat (důvod, principy)

---
Zdrojové kódování (komprese)
bezztrátová – odstraňuje nadbytečnou (redundantní) informaci (přirozené zabezpečení)
  - nedochází ke ztrátě kvality (informace)
  - menší stupeň komprese
  - založena na statistických metodách (zip)
ztrátová – odstraňuje nepodstatnou (irelevantní) informaci (vyšší kmitočty apod.)
  - dochází ke ztrátě kvality (informace) na přijatelnou úroveň
  - větší stupeň komprese (jpeg)
  - využívá znalostí vzniku dat a pro různá data se liší:
    - kvalitní zvuk – mp3, Ogg Vorbis, statický obraz – jpg, video – MPEG-4, Ogg Theora
    - hovorový zvuk – vokodéry (Ogg Speex)
      v GSM FR 13 kbit/s nebo HR 6,5 kbit/s

---
Vokodér - přijímač
voice coder - elektronický model lidského hlasového ústrojí: buzení a filtr
přenáší se parametry pro model tzv. deskriptory
umožňuje redukovat bitový tok až na jednotky kbit/s
buzení
generátor
pulsů
znělé
filtr
filtr modelující
vokální trakt
<
T0
nf
Z/N
generátor
šumu
G
neznělé
deskriptory filtru

---
Kanálové kódování
zabezpečení proti chybám vznikajícím při přenosu
běžné chyby vznikají vlivem šumu a odstraňují se:
  - blokovými kódy
  - konvolučními kódy – účinnější než blokové
skupinové chyby (výpadky dlouhé sekvence bitů) vznikají v rádiovém prostředí (rušením,
únikem, …) odstraňují se:
  - prokládání
  - Reed Solomonovy kódy
ARQ (automatic retransmission
request) – automatické vyžádání
opakování přenosu
  - opakování přenosu v případě chyby
2k
2n
?

---
Kanálové kódování
blokový
kodér
konvoluční
kodér
bitové
prokládání
diagonální
prokládání
data
sestavení
burstu
1
9
17
|
|
|
|
|
|
441
449
2
10
18
|
|
|
|
|
|
442
450
3
11
19
|
|
|
|
|
|
443
451
4
12
20
|
|
|
|
|
|
444
452
5
13
21
|
|
|
|
|
|
445
453
6
14
22
|
|
|
|
|
|
446
454
7
15
23
|
|
|
|
|
|
447
455
8
16
24
|
|
|
|
|
|
448
456
8 bloků
57b
blokový
kodér
konvoluční
kodér
1:2
50b
132b
78b
53b
378b
78b
456b
přidává
4 nuly
136b

---
Ochrana dat
požadované funkce
  - autorizace: ověření totožnosti
    - ověření osob: PIN, biometrika (otisky prstů, …)
    - ověření zařízení IMEI
  - šifrování: ochrana proti čtení
  - kontrola integrity: ochrana proti změně
  - potvrzení převzetí: důležité
faktory ovlivňující spolehlivost
  - management klíčů: např. klíč na zadní straně karty
  - způsob volby klíče: např. „4444“, „1234“
  - délka klíče: čím delší tím lépe
  - nejméně spolehlivá složka - lidský faktor

---
Ověření totožnosti
nesmí se přenášet citlivá data přes nechráněné rozhraní
mobilní stanice
síť
Klíč
uložený
v SIM
generátor
náhodných
čísel
klíč
uložený
v AUC
RND
šifrovací algoritmus A3
šifrovací algoritmus A3
SRES
výsledek ověření
=

---
Od hovoru k sestavení burstu
Hovorový signál
104
A/D 13bit, 8000Hz
11010110001101010011110010101110101010000111101011010100110010
Segmentace
Zdrojové kódování
13
50
132
78
53
132
4
Blokový kód + 4 nuly
Konvoluční kód
378
78
Bitové prokládání
1 2 3 4 5 6 7 8
A
C
. . .
. . .
Diagonální prokládání
. . .
. . .
Šifrování A5
. . .
Sestavení burstu
můj TDMA timeslot
7x cizí TDMA timeslot
260 bit
A
B
C
20ms
20ms
20ms
. . .
26
3
3
8,25
57
57

---
15
Zpracování hovorového signálu v systému GSM II: linkové kódování a modulace (důvod, princip, vlastnosti), bursty (druhy, vlastnosti), duplex a multiplex (rámcová struktura)

---
Linkový kód
linkový kód je způsob vyjádření digitálních dat (jedniček a nul) signálem vhodným pro přenos přenosovým kanálem:
  - optický kabel > optický signál (světlo)
  - metalický kabel > elektrický impuls vhodných parametrů:
    - 00 > 0V, 01 > 1V, 10 > 2V, 11 > 3V
  - rádiový přenos > vf radiový signál - modulace
00
11
10
01
11
10
01
00
t

---
Digitální modulace
v digitálních systémech se používají digitální modulace
  - shift keying – klíčování posunem
    - amplitudy ASK - amplitude
    - frekvence FSK – frequency
    - fáze PSK – phase
    - amplitudy QAM – kombinace ASK a PSK
jedná se v podstatě o analogové modulace, kde vstupním signálem jsou digitální data (jedničky a nuly) vyjádřená vhodný impulsem
pro rádiový přenos se většinou nepoužívá obdélníkový signál, ale signály jiných tvarů
často se jedná o více-stavové modulace

---
Porovnání časových průběhů
obdélníkový (00 01 10 11 00 10)
raised-cosine (00 01 10 11 00 10)

---
Porovnání spekter při modulaci
nosná
raised-cosine
dolní
horní
obdélník
dolní
horní
2×fs

---
Modulace v mobilních systémech
π/4DQPSK - USA
  - Shift Keying: digitální modulace (klíčování)
  - Phase: fázová
  - Quadri: 4 stavová
  - Differential: diferenciální – synchronizátor nahrazen zpožďovacím obvodem » odolnost únikům
  - π/4: fázový posuv, který zmenšuje kolísání obálky při filtrování
GMSK - GSM
  - Shift Keying: digitální modulace (klíčování)
  - Minimum (phase): s minimální fázi – navazování symbolů probíhá v nule » lepší spektrum
  - Gaussian: filtrování Gaussovským filtrem » lepší spektrum

---
Typy burstů
jsou definovány 4 typy burstů s užitečnou délkou
147 b a jeden s délkou 87
normální
frekvenční korekce
synchronizační
prázdný
přístupový
t (tail) 3 bity (nuly) a funguje jako zahájení a ukončení modulace
et (extended tail) - 8 bitů
g (guard time) – ochranná doba 8,25 bitů
t
t
142 x nula
t
t
g
t
t
39 x bity
64 x training
39 x bity
t
t
g
t
t
142 x mix
t
t
g
et
t
41 x synchro
36 x bity
68,25b guard
t
t
t
57 x data
26 x train
57 x data
t
t
g

---
Duplex
obousměrný přenos
FDD – Frequency Division Duplex – frekvenční duplex
TDD – Time Division Duplex – časový duplex
uplink
downlink
časový odstup
čas
(časový) slot
rámec
uplink
downlink
frekvenční odstup 45 MHz
prázdná
oblast
kmitočet
šířka rádiového kanálu 0,2 MHz
šířka pásma 25 MHz
890 MHz
915 MHz
935 MHz
960 MHz

---
GSM multiplex (FDMA / TDMA)
C124
1 timeslot
C5
C4
200kHz
C1
C0
Čas
. . .
577µs
TN0
TN2
TN3
TN4
TN7
TN5
beacon
. . .
Frekvence

---
16
Vytváření spojení v systému GSM - logické kanály GSM (rozdělení, typy, vlastnosti)

---
Fyzické a logické kanály
fyzický kanál
  - je definován jako určitý timeslot
    na určitém frekvenčním kanále
vedle vlastního přenosu uživatelských informací
je třeba přenášet poměrně velké množství
různorodých signalizačních informací, které se
z důvodu snadné identifikace a oddělitelnosti
člení se do tzv. logických kanálů
logický kanál
  - vyjadřuje druh informace, která se
    v určitém čase přenáší
    prostřednictvím daného
    fyzického kanálu
  - některé logické kanály jsou
    obousměrné, některé slouží
    jen pro směr uplink, jiné
    pouze pro směr downlink
  - některé logické kanály se přenáší po vyhrazeném provozním fyzickém kanálu, jiné se přenáší prostřednictvím speciálního společného fyzického kanálu (tzv. beacon channel)
  - některé logické kanály jsou aktivní po celou dobu přenosu,
    jiné fungují pouze v určitých fázích přenosu
  - různé logické kanály používají různé typy burstů
890 – 915 MHz
FDMA
TDMA rámce
3
3
3
3
3
3
.
.
.
.
.
.
3
3
3
3
t
t
fyzický kanál
. . .
různé logické kanály přenášené na fyzickém kanále
TCH
FACCH
TCH
TCH
SACCH
. . .
t

---
Logické kanály - rozdělení
provozní kanály TCH (Traffic CHannels)
řídící (signalizační) kanály CCH (Control CHannels):
  - Broadcast BCCH, vysílací kanály (jen downlink na beacon kanálu (C0,TN0 dané CA))
  - Dedicated DCCH, kanály vyhrazené konkrétní MS
  - Common CCCH, společné kanály pro skupinu MS v jednom TDMA rámci
TCH
CCH – řídící (signalizační) kanály
broadcast
common
dedicated
dedicated
ACCH
NB
NB
FB
SB
NB, DB
NB
AB
NB
NB
NB
NB
TCH/H
TCH/F
FCCH
BCCH
SDCCH
SACCH
FACCH
PCH
AGCH
RACH
SCH

---
Broadcast kanály BCCH
vysílají se ve směru downlink na C0, TS0 daného CA (tzv. beacon kanál)
  - tento fyzický kanál používající 51 rámcové multirámce má v síti GSM nezastupitelnou úlohu
  - jeho vysílací výkon je neměnný a drží na maximální hodnotě dané BTS, čímž je MS umožněno právě na beaconu měření výkonu od jednotlivých BTS
  - ve svých logických kanálech vysílá data nutná pro zajištění spojení BTS - MS
FCCH (Frequency Correction CHannel) - pomocí speciálního burstu umožňuje MS přesně doladit frekvence svojí VF části
SCH (Synchronization CHannel) - vysílá data nutná pro rámcovou synchronizaci (číslo rámce a jednoznačnou identifikaci operátora a dané BTS
BCCH (Broadcast Control CHannel) - vysílá veškeré informace týkajících se dané BTS potřebné pro spojení MS – BTS a kmitočty okolních BTS
fyzický kanál odpovídající beaconu ve směru uplink je používán zejména pro logické kanály RACH a SDCCH
F - FCCH; S - SCH; B - BCCH; C - PCH+AGCH; Di - SDCCHi; Ai - SACCHi na SDCCHi; R - RACH; I - výplňové bursty
F
S
B
C
F
S
C
C
F
S
D0
D1
F
S
D2
D3
F
S
A0/2
A1/3
0
10
20
30
40
50
I
A0/2
D0
D1
D2
A1/3
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

---
Společné řídící kanály CCCH
jsou fyzicky namapovány v beacon kanálu a podle okamžité potřeby slouží vybraným MS
  - používají se zejména při navazování spojení a provádění handoveru
  - identifikace, komu vysílaná data patří se děje pomocí přenášených čísel
PCH (Paging CHannel)
  - používá se pro vyvolání MS, pokud s ní BSS chce navázat kontakt
  - všechny BTS v dané LA vysílají pomocí tohoto kanálu TMSI případně IMSI požadované MS
  - MS musí do určité doby odpovědět na PCH pomocí kanálu RACH, jinak je považována za nedostupnou
RACH (Random Access CHannel)
  - MS tímto kanálem žádá o přístup k síti, pokud chce zahájit přenos, ať už na základě vlastního požadavku nebo na základě pagingu
    - MS nemůže v idle stavu znát TA, proto, aby nedocházelo ke kolizím, RACH musí používat zkrácený access burst
  - RACH se vysílá opakovaně a existují mechanizmy jak obejít možné kolize s případným RACH vysílanými ve stejnou dobu jinými MS
AGCH (Access Grant CHannel)
  - BTS tímto kanálem potvrdí nebo zamítne MS přístup k síti (odpověď na RACH)
  - pokud přístup potvrdí, přidělí MS tímto kanálem SDCCH, k přenosu další potřebné signalizace a oznámí jí platný TA

---
Vyhrazené řídící kanály DCCH
SDCCH (Standalone Dedicated Control CHannel) cca 780b/s
  - používá se v situacích, kdy není přidělen žádný provozní kanál, ke kterému by se dal asociovat SACCH nebo FACCH
  - slouží například k signalizaci v době navazování spojení nebo k přenosu SMS
SACCH (Slow Associated Control CHannel) cca 390b/s
  - používá se k přenosu signalizace jakmile je aktivní některý provozní kanál
    - time advance (TA) a regulace vysílacího výkonu
    - údaje naměřené MS o aktivní, ale i okolních BTS
    - řada dalších signalizačních zpráv
  - SACCH je kanál využívající třináctý slot v 26 rámcovém multirámci
FACCH (Fast Associated Control CHannel) 9,2 nebo 4,6kb/s
  - pro zajištění určitých činností nestačí rychlost SACCH, proto se dočasně vytváří rychlý kanál FACCH „ukradením“ poloviny nebo celého burstu TCH
    - z tohoto důvodu jsou v normálním burstu tzv. stolen bity (na začátku a konci tréningové sekvence), které ukazují, zda byl burst „ukraden“
  - pro přenos signalizace v průběhu handoveru může využívat i access burst
0
1
2
3
11
12
22
13
23
24
25
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
I
. . . . .
. . . . .
T - TCH, S - SACCH, I - prázdný
Mapování logických kanálů v multirámci

---
Provozní kanály TCH
přenášejí uživatelský informační tok a dělí se podle
  - rychlosti přenosu
    - TCH/F - plná 22,8 kb/s (Full rate)
    - TCH/H - poloviční 11,4 kb/s (Half rate)
      - zde uvedená rychlost je plná rychlost daného kanálu, přenášená data se ovšem musí zabezpečit, a proto je využitelná přenosová rychlost výrazně nižší
      - novější Enhanced full rate (TCH/EFS)používá pouze důmyslnějšího kodeku, ale přenosová rychlost je stejná jako u full rate
  - přenášených informací
    - S - řečový signál (Speech)
    - X,X - datový signál s přenosovou rychlostí X,X kb/s
  - jsou vždy vyhrazené a využívají spolu s asociovanými řídícími kanály (ACCH) 26ti rámcové multirámce na fyzickém TDMA slotu dané MS
    - v režimu multislot může být MS vyhrazeno více TDMA rámců pro přenos TCH, a tak zvýšena její přenosová kapacita
      - ACCH se pak zpravidla používá jen u prvního TCH
příklady používaných TCH kanálů
  - přenos řeči	- TCH/FS; TCH/HS; TCH/EFS
  - přenos dat	- TCH/F9,6; TCH/F4,8; TCH/F2,4; TCH/H4,8; TCH/H2,4

---
Režim činnosti MS
TDMA rámce pro uplink jsou na BTS o 3 sloty zpožděny za rámci pro downlink
    - aby toto na BTS platilo, musí jednotlivé MS vysílat uplink sloty s předstihem odpovídajícím jejich vzdálenosti od BTS - tzv. TA (Time Advance)
  - elektronika MS je výrazně jednodušší (nemusí současně vysílat a přijímat)
  - v mezičasech MS může měřit beacon kanály z okolních BTS
    - významnou roli v tom hraje prázdný rámec z 26 rámcového multiframu (TCH + SACCH používá 26, zatímco beacon používá 51 rámcový multiframe)
MS příjem
současná BTS
MS vysílání
současná BTS
Beacon
jiná BTS
T - TCH; I - Idle (prázdný); B - slot 0 Beacon kanálu
klouzání multirámců 26/51
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
6
7
TDMA 23
TDMA 24
TDMA 25
TDMA 1
TDMA 2
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
6
7
TDMA 23
TDMA 24
TDMA 25
TDMA 1
TDMA 2
TA
T
T
T
T
T
T
T
T
I
I
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
6
7
TDMA 45
TDMA 46
TDMA 47
TDMA 48
TDMA 49
B
B
B
B
B

---
17
Problematika rádiových systémů: trunkové rádio (princip funkce), buňková struktura (princip, kmitočtové plánování, handover), problematika šíření signálu (vícecestné šíření, únik, diversita, ekvalizace, frekvenční skákání)

---
Trunkové rádio (trunked radio)
jeden uživatel je schopen vytížit hovorový kanál poměrně málo např. 1 hodinu hovoru denně:
  - není rozumné, aby jeden uživatel blokoval kanál celý čas
  - výhodné je sdružit co nejvíce uživatelů – klesá pravděpodobnost blokování hovoru
principy trunkového rádia:
  - více uživatelů sdílí více kanálů
  - kanály se přidělují na požádání
  - konkrétní uživatel využívá kanál jen po dobu hovoru
selektivní volba
  - zjišťuje příjem jen těm uživatelům, kterým hovor patří
systém je složitější:
  - terminály musí umět pracovat na všech kanálech
  - je potřeba inteligence v řídící části

---
Trunkové rádio - funkce
hovorové
(provozní)
kanály -
traffic
channels
řídící
(signalizační)
kanál -
control
channel
T
R
T
R
T
R
T
R
T
R
řídící jednotka

---
Buňková struktura (cellular network)
buňka (cell) je území pokryté jedním
anténním systém
svazek (cluster) buněk s rozdílnými
kmitočty se opakuje v síti
požadavky na zařízení:
  - co nejmenší výkon vysílačů
  - dobrá citlivost a selektivita
    přijímačů
velikost buněk (nastavuje plošnou
kapacitu sítě) je ovlivněna:
  - vysílaným výkonem
  - výškou antény (nad terénem)
  - členitostí terénu
  - kmitočtovým pásmem
oblast rušení
5.R
R
svazek
1
2
3
4
6
5
7
1
2
3
4
6
5
7
1
2
3
4
6
5
7

---
Velikosti buněk
makrobuňky (Φ desítky km) - velká území s malým provozem – typicky vesnice
mikrobuňky (Φ stovky m) - území s velkým provozem - typicky města
pikobuňky (Φ desítky m) – uvnitř budov
selektivní buňky - vysílají jen do určitého směru (120°)
deštníkové (překrývající) buňky – větší buňky překrývající několik menších; při rychlém pohybu v mikrobuňkové struktuře dochází často handoverům => proto jsou rychle pohybující se účastníci předáváni větším; také překrývají mezery mezi buňkami
hierarchická buňková struktura
deštníková f4
f1
f2
f3

---
Plošná kapacita

---
Simulace pokrytí

---
Typy buněk
podle směrovosti
  - všesměrové buňky – vysílač má všesměrový anténní systém
  - sektorové buňky – jeden anténní systém je obsluhován několika (typicky 3) vysílači v nezávislých sektorech
podle použití
  - outdoor - vnější
  - indoor – vnitřní (v budovách)
anténní systémy

---
Handover (HO)
přechod mezi kanály (většinou na hranicích buněk)
způsob řízení
  - NCHO
    network controlled (řízený sítí): jednoduchý; NMT
  - MCHO
    mobile controlled
    (řízený mobilem) velmi náročný jak na mobil tak na přenos signalizace
    v síti; DECT
  - MAHO
    mobile assisted
    (řízený sítí s asistencí mobilu) kompromis; GSM
způsob přepnutí
  - tvrdý
    odpojení a připojení nového kanálu; GSM
  - bezešvý
    po krátký okamžik současně oba kanály; DECT
  - měkký
    neustále připojeno na všechny kanály; CDMA

---
Násobný přístup (multiple access)
FDMA – Frequency Devision Multiple Access (násobný přístup s kmitočtovým dělením): každá komunikace má přidělenu část kmitočtového spektra - rádiový kanál, kmitočet – C
  - analogové systémy 1. generace
TDMA – Time Devision Multiple Access (násobný přístup s časovým dělením): každá komunikace má přidělen časový úsek na radiovém kanálu – (time) slot – TN
  - digitální systémy 2. generace
CDMA – Code Devision Multiple Access (násobný přístup s kódovým dělením): každá komunikace má přidělen svůj kód
  - vysokorychlostní systémy 3. generace

---
Jevy degradující signál I.
útlum způsobený vzdáleností od vysílače – má logaritmický průběh (v ideálním prostoru bez překážek)
stíny za překážkami – pro signál se objekt stává překážkou ve chvíli, kdy jeho rozměry odpovídají (nebo jsou větší) vlnové délce signálu
Rayleighovy úniky – jsou způsobené odrazem od překážek v malé vzdálenosti (okolní budovy) od přijímací antény (fázový posun)
disperze signálu – je způsobená odrazem od velkých překážek ve velké vzdálenosti (hory) od přijímací antény (zpoždění o délku bitu); zpožděná příchozí kopie bitů způsobuje komplikace při příjmu
Dopplerův jev – zvyšování / snižování kmitočtu vzájemným pohybem vysílače a přijímače (vysokorychlostní vlaky 300 km/hod)

---
Vícecestné šíření (multipath propagation)
šíření po více cestách často bez přímé složky » vznik stojatého vlnění minima / maxima (λ/2)
kmitočty f = 1 – 2 GHz tj. vlnové délky λ = 30 – 15 cm
Rayleigho únik (fading) = výpadek příjmu
(hluboké minimum)
odražená
přímá

---
Jevy degradující signál II.
vzdálenost (log)
úroveň (dB)
vzdálenost
překážky
Rayleigh

---
Obrana proti degradaci signálu I
samoopravné kódy (FEC - forward error correction) – řeší stíny (slabší příjem) za překážkami
  - přidávají k užitečnému signálu další bity (redundantní informace), které pak na přijímači umožňují detekovat
    a případně i opravovat vzniklé chyby
prokládání – řeší krátkodobý únik
  - „rozbíjí“ shluky chyb na jednotlivé bity, které se pak opravují samoopravnými kódy
adaptivní ekvalizace (equalization) – disperze signálu
  - na základě známé sekvence bitů (tzv. tréningová sekvence) se v přijímači průběžně dolaďuje adaptivní ekvalizér (filtr), který působí proti zkreslení kanálu

---
Obrana proti degradaci signálu II
diverzifikace antén – řeší únik
  - velká hloubka Rayleighových úniků se dá o cca 3dB zmenšit vysíláním z dvojice antén v určité vzdálenosti – tzv. prostorová diverzifikace
  - podobný účinek má dvojitá anténa vysílající s oběma polarizacemi – tzv. polarizační diverzifikace – použití zejména ve městech
frekvenční skákání (frequency hopping) – řeší únik
  - výměna kmitočtů
  - Rayleighovy úniky se nacházejí v místech vzdálených
    o λ/2, a tedy místa s úniky jsou pro různé kmitočty různé

---
18
Struktura sítě GSM – blokové schéma (funkce jednotlivých částí)

---
Architektura sítě
Mobile Station (MS) - mobilní stanice
Base Station Subsystem (BSS) - subsystém základnových stanic
Network and Switching Subsystem (NSS) - síťový a spojovací subsystém
Operating and Maintenance Subsystem (OMS) – subsystém řízení a údržby
Vnější sítě
HLR
EIR
AuC
BTS
ISDN
PSTN
PSDN
další GSM
. . .
BSC
MSC
GMSC
VLR
GMSC
OMC
NMC
MS
BSS
OMS
NSS

---
Mobile Station - MS
MS (Mobile Station) - mobilní stanice:
  - MS (Mobile Station)- vlastní telefon (terminál)
    - zabezpečuje trvalé radiové spojení se systémem BSS
    - zajišťuje komunikaci s účastníkem a zprostředkovává realizaci služeb
    - provádí kódování a dekódování vysílaných a přijímaných informací
  - SIM (Subscriber Identity Module) – účastnický identifikační modul
    - přináší nezávislost uživatele na konkrétním terminálu
    - zajišťuje autentifikaci a podílí se na šifrování

---
Base Station Subsystem - BSS
BSS (Base Station Subsystem) - subsystém základnových stanic:
  - BTS (Base Transceiver Station) – základnové stanice: anténní systémy a transceivery (TRX)
    - zabezpečují radiové spojení s MS, modulaci a demodulaci signálu, kódování a opravu chyb, měření signálu atd.
  - BSC (Base Station Controller) – řadiče základnových stanic - moduly řídící několik BTS:
    - zajišťují funkce spojené s mobilitou účastníka
    - handover, řízení výkonu stanic a time advance, frekvenční skákání atd.
    - řídí rozložení účastníků na jednotlivých fyzických radiových kanálech

---
Network and Switching Subsystem - I
NSS (Network and Switching Subsystem) - síťový a spínací subsystém je spojovací síť (ISDN)
  - MSC (Mobile Switching Center) – mobilní ústředna – běžná jako v pevných sítích:
    - hlavním prvkem je běžné spojovací pole
    - ve spolupráci s dalšími prvky (zejména s VLR a HLR) zajišťuje navíc funkce vyplývající z mobility účastníků
    - GMSC (Gateway MSC) - brány - zajišťují spojení s vnějšími telekomunikačními a datovými sítěmi
    - VLR (Visitor Location Register) je databáze mobilních „návštěvníků“, kteří se v daném momentě nachází v oblasti působnosti daného MSC. Tyto databáze se u jednotlivých MSC neustále aktualizují tak, jak účastníci přecházejí mezi jejich oblastmi působnosti. Obsahuje i roamingové účastníky, pokud se v oblasti vyskytují.

---
Network and Switching Subsystem - II
  - HLR (Home Location Register) – domovský registr - centrální databáze účastníků operátora, obsahuje:
    - IMSI (International Mobile Subscriber Identity)
    - MSISDN (Mobile Station ISDN Number) - telefonní číslo účastníka
    - adresu VLR, na které se právě účastník nachází
    - další pomocné údaje o účastníkovi (předplacené služby atd.)
    - AuC (Authentication Center) - autentifikační centrum, které s použitím klíče ověřuje účastníka proti klíči v jeho SIM kartě
  - EIR (Equipment Identity Center) – centrum identity terminálů - databáze všech terminálů
  - umožňuje např. blokování telefonu po jeho zcizení

---
Operating and Maintenance Subsystem
OMS (Operating and Maintenance Subsystem) – subsystém provozu a dohledu - centrální počítačový systém, který komunikuje s většinou prvků sítě GSM, a umožňuje operátorovi jejich centrální správu a dohled nad jejich funkcí:
  - OMC (Operating and Maintenance Center)
    - okamžité řízení a údržba sítě spíše regionálního charakteru
  - NMC (Network Management Center)
    - dlouhodobější řízení a plánování sítě jako celku např. sledování zatížení a plánování rozšiřování kapacit
    - rozhodnutí NMC se předávají OMC k vlastním realizaci
    - veliké sítě mohou mít více OMC řízených jediným NMC
    - u malých sítí mohou být naopak funkce OMC a NMC spojeny v jediném centru

---
23
Vylepšení GSM: HSCSD, GPRS, EDGE, IMT2000: UMTS

---
Generace mobilních systémů
0. generace - před rokem 1980
1. generace (NMT) – začátek 80. let
  - buňková struktura
  - analogové systémy
  - zaměřeny na přenos hlasu (data v omezené míře)
2. generace (GSM) – začátek 90. let
  - digitální systémy
  - přenos dat malou rychlostí (9,6 kbit/s)
2,5. generace (GPRS, EDGE) – konec 90. let
  - vylepšení (paketová data) a urychlení datových přenosů
3. generace (IMT 2000, UMTS) – začátek 21. století
  - vysokorychlostní datové přenosy (2 Mbit/s)
  - měl to být jednotný celosvětový systém

---
HSCSD
High-Speed Circuit-Switched Data – vysokorychlostní data se spojováním okruhů
Vylepšení GSM-CSD (Circuit Switched Data – data s přepojováním okruhů), které dosahuje rychlosti pouze 9,6 kbit/s
Princip:
  - redukce kanálového kódování » zvýšení rychlosti
    na 14,4 kbit/s tj. +50%
  - spojování slotů (až 4) pro jednoho uživatele
Bitové rychlosti až 4x 14,4 = 57,6 kbit/s
Platí se za čas
Mezi operátory poměrně málo rozšířené (v ČR O2)

---
GPRS
General Packet Radio Service – všeobecná paketová rádiová služba (release 97)
Vylepšení GSM o paketový způsob přenosu dat
Princip:
  - redukce kanálového kódování » zvýšení rychlosti
    na 20 kbit/s tj. více než dvojnásobek
  - spojování slotů – sloty sdílí více uživatelů
  - paketový způsob přenosu – sloty sdílí více uživatelů
Platí se za přenesená data (ne za čas)
Bitová rychlost až 4x20 = 80 kbit/s
V ČR všichni operátoři

---
Architektura GPRS sítě
PCU (Packet Control Unit) – plní funkci BSC pro data
SGSN (Serving GPRS Support Node) - „router“ v GPRS síti
GGSN (Gateway GPRS Support Node) – brána do dalších sítí
Vnější sítě
HLR
EIR
AuC
BTS
Internet
ISDN
PSTN
PSDN
další GSM
BSC
NSS
MSC
GMSC
BSS
VLR
GMSC
OMC
NMC
MS
OMS
SGSN
GGSN
GPRS
PCU

---
EDGE
Enhanced Data Rates for GSM Evolution – vylepšení datových rychlostí pro GSM
Princip zvýšení rychlosti:
  - redukce kanálového kódování podle kvality signálu
  - použití modulace s vyšší spektrální účinností » 8-PSK
Dvě části:
  - ECSD (Enhanced Circuit Switched Data) – zvýšení bitové rychlosti pro komutované spoje – většina operátorů neimplementuje
  - EGPRS (Enhanced GPRS) – zvýšení bitové rychlosti pro paketové spoje (GPRS)
    - downlink až 200 kbit/s
    - uplink až 100 kbit/s

---
Kódová schémata EDGE (EGPRS)

---
IMT-2000
International Mobile Telecommunications 2000
  - kolem roku 2000
  - v pásmu 2000 MHz
  - bitové rychlosti 2000 Mbit/s
Standard ITU (Mezinárodní telekomunikační Unie)
5 návrhů:
  - IMT-DS Direct-Sequence: W-CDMA a UTRA-FDD (UMTS)
  - IMT-MC Multi-Carrier: CDMA2000 následník 2G CDMA (IS-95)
  - IMT-TD Time-Division: TD-CDMA a TD-SCDMA, které jsou v UMTS označeny UTRA TDD-HCR a UTRA TDD-LCR
  - IMT-SC Single Carrier: UWC nejlepší implementace EDGE
  - IMT-FT Frequency Time: DECT
6. návrh: WiMaX

---
Technologie IMT-2000
FDMA
CDMA
IMT-2000
TDMA
IMT-DS
(UMTS)
IMT-TC
(UMTS)
IMT-MC
(CDMA
2000)
IMT-SC
(UWC
136)
IMT-FT
(DECT)

---
UMTS
Universal Mobile Telecommunications System – univerzální mobilní telekomunikační systém
Evropský návrh pro IMT-2000
Jako rádiové rozhraní je použito W-CDMA a pro UMTS se označuje jako UTRA
  - také použito v Japonském FOMA
  - založena na DS-CDMA
  - čipová rychlost 3,84 Mč/s
  - modulace QPSK se šířkou kanálu 5 MHz
  - kmitočtový i časový duplex (FDD i TDD)
  - bitové rychlosti 384 kbit/s – 3,6 Mbit/s (pro HSPDA)
  - kdrojové kódování: AMR – Adaptive Multi-rate
  - Kanálové kódování: konvoluční a turbo kódy

---
Kmitočtová pásma UMTS