Lekce 2

---
Transceiver I
transmitter Tx - vysílač
receiver Rx – přijímač (superheterodyn)
duplexer – umožní použití jedné antény pro Tx i Rx
  - u mobilního telefonu pouze anténní přepínač
řídící část – dnes nejčastěji procesor
  - moderní mobilní telefony obsahují operační systém
řídící část
Tx vysílač
Rx přijímač
duplexer
baseband
vf část

---
Transceiver II
baseband (analogový / digitální) provádí zpracování signálu (A/D převod, kódování, šifrování, …)
  - Digital Signal Processor (signálový procesor) - speciální procesor s instrukčním souborem optimalizovaným pro práci se signálem, na chipu obsahuje A/D a D/A převodníky
vf část (analogová) provádí modulaci / demodulaci a zesilování – přijímač realizován jako superheterodyn:
  - modulátor / demodulátor, vf zesilovače, oscilátory
Tx vysílač
Rx přijímač
duplexer
baseband
vf část

---
Superheterodyn – vf část přijímače
vf zesilovač – širokopásmový (celé pásmo) nízkošumový (low noise amplifier - LNA)
místní oscilátor – kmitočtová ústředna – fázový závěs
směšovač – posun do propustného pásma mf zesilovače
mf zesilovač – „úzkopásmový (narrowband)“ (jeden kanál); hlavní zesilovací a filtrační prvek přijímače
demodulátor – demodulace vf signálu na digitální data
fvst
fmf= fvst+ fmo
směšovač
vf zes.
mf zes.
demodulátor
fmf= fvst- fmo
místní
oscilátor
fmo

---
Digitální baseband
baseband
vf část
datové
rozhraní
DATA
kodér
zdroje
kodér
kanálu
šifrování
signálu
A
D
modulace
radiový signál
sít GSM
radiový signál
dešifrování
signálu
dekodér
kanálu
dekodér
zdroje
D
A
demodulace
datové
rozhraní
DATA

---
A/D převod
vzorkování – odebírání vzorků signálu v určitých časech
  - pokud je splněna vzorkovací podmínka fvz > 2·fmax je možné signál obnovit bez chyb – nevzniká zkreslení
kvantování – zaokrouhlení signálu na určité hladiny
  - vždy vzniká zkreslení závislé na počtu hladin tzv. kvantizační šum
  - nelineární kvantování
    - husté hladiny pro nízké úrovně
      a řídké pro vysoké úrovně signálu
    - zajišťuje nezávislost kvality
      kvantování na úrovni vstupního
      signálu
kódování – vyjádření hladin (binárním)
kódem

---
A/D převod – kvantovací šum
rozhodovací hladiny
kvantovací hladiny

---
A/D převod - příklady
analogový telefon přenáší pásmo 300 – 3400 Hz
  - z toho plyne fmax = 3,4 kHz
  - vzorkovací kmitočet fmax > 2 x fmvz= 6,8 kHz
  - s rezervou se tedy volí 8 kHz
  - používá se nelineární 8 bitový převodník
  - 8 000 x 8 = 64 000 bit/s = 64 kbit/s
zvuk v CD kvalitě je pásmo 20 Hz - 20 kHz
  - z toho plyne fmax = 20 kHz
  - vzorkovací kmitočet fmax > 2 x fmvz= 40 kHz
  - s rezervou se tedy volí 44,1 kHz
  - používá se 16 bitový převodník (stereo)
  - 44 100 x 16 x 2 = 1 411 200 bit/s = 1,4 Mbit/s

---
Zdrojové kódování (komprese)
bezztrátová – odstraňuje nadbytečnou (redundantní) informaci (přirozené zabezpečení)
  - nedochází ke ztrátě kvality (informace)
  - menší stupeň komprese
  - založena na statistických metodách (zip)
ztrátová – odstraňuje nepodstatnou (irelevantní) informaci (vyšší kmitočty apod.)
  - dochází ke ztrátě kvality (informace) na přijatelnou úroveň
  - větší stupeň komprese (jpeg)
  - využívá znalostí vzniku dat a pro různá data se liší:
    - kvalitní zvuk – mp3, Ogg Vorbis
    - hovorový zvuk – vokodéry (Ogg Speex)
    - statický obraz – jpg
    - video – MPEG-4, Ogg Theora

---
Lidská řeč
řeč je složena ze:
  - znělých zvuků (samohlásky a některé součásti souhlásek), jejichž základem jsou tóny produkované rozvibrováním hlasivek průchodem vzduchu
  - neznělých zvuků, jejichž základem jsou zvuky produkované zejména jazykem, rty a zuby
z matematického hlediska znělé zvuky mají periodický základ, kdežto neznělé šumový
oba typy zvuků dotváří soustava dutin, které se chovají jako rezonátory
řečové ústrojí lze tedy modelovat jako dva zdroje signálu (tónový generátor a šumový generátor) a soustavu filtrů

---
Vzorek hovorového signálu

---
Časové průběhy hlásek
znělé hlásky (a) – periodický průběh
neznělé hlásky (s) – neperiodický průběh (šum)

---
Vokodér - přijímač
voice coder - elektronický model lidského hlasového ústrojí: buzení a filtr
přenáší se parametry pro model tzv. deskriptory
umožňuje redukovat bitový tok až na jednotky kbit/s
buzení
generátor
pulsů
znělé
filtr
filtr modelující
vokální trakt
<
T0
nf
Z/N
generátor
šumu
G
neznělé
deskriptory filtru

---
Vokodér - vysílač
A/D převodník kvalitnější než u klasické PCM (13 bitů)
  - 13x8000 = 104 kbit/s
seskupení (stovek) vzorků do segmentů (desítky ms)
  - respektuje konstantní nastavení hlasivek po určitou dobu
A/D převod
segmentování
analyzátor
deskriptorů
filtru
10 – 12 deskriptorů
filtru 1 – 2 kbit/s
určení
znělosti
Z/N
deskriptory
buzení
0,2 – 0,4 kbit/s
výpočet
periody
T0
určení
hlasitosti
G
analyzátor
deskriptorů buzení

---
Vznik chyby
vlivem šumu a rušení je signál na příjmu poškozen
při detekci může dojít k chybě
chybná detekce
t

---
Kanálové kódování
zabezpečení proti chybám vznikajícím při přenosu
běžné chyby vznikají vlivem šumu a odstraňují se:
  - blokovými kódy
  - konvolučními kódy – účinnější než blokové
skupinové chyby (výpadky dlouhé sekvence bitů) vznikají v rádiovém prostředí (rušením,
únikem, …) odstraňují se:
  - prokládání
  - Reed Solomonovy kódy
ARQ (automatic retransmission
request) – automatické vyžádání
opakování přenosu
  - opakování přenosu v případě chyby
2k
2n
?

---
Paritní kód
přidává bit na sudý / lichý počet jedniček / nul
Hammningova vzdálenost – počet rozdílných bitů
000
001
00
011
01
111
10
101
Minimální Hammingova vzdálenost je 2
  - detekce 1-násobné chyby
  - oprava 0 chyb
11
100
110
010
2b
2b
2b

---
Ochrana dat
požadované funkce
  - autorizace: ověření totožnosti
    - ověření osob: PIN, biometrika (otisky prstů, …)
    - ověření zařízení IMEI
  - šifrování: ochrana proti čtení
  - kontrola integrity: ochrana proti změně
  - potvrzení převzetí: důležité
faktory ovlivňující spolehlivost
  - management klíčů: např. klíč na zadní straně karty
  - způsob volby klíče: např. „4444“, „1234“
  - délka klíče: čím delší tím lépe
  - nejméně spolehlivá složka - lidský faktor

---
Šifrování
obsahuje
šifrovací algoritmus
generátor
šifrovací
posloupnosti
klíč
šifrovací posloupnost
..1101
zpráva ..0101
šifra ..0001
+

---
Ověření totožnosti
nesmí se přenášet citlivá data přes nechráněné rozhraní
mobilní stanice
síť
Klíč
uložený
v SIM
generátor
náhodných
čísel
klíč
uložený
v AUC
RND
šifrovací algoritmus A3
šifrovací algoritmus A3
SRES
výsledek ověření
=