Lekce 3

---
Linkový kód
linkový kód je způsob vyjádření digitálních dat (jedniček a nul) signálem vhodným pro přenos přenosovým kanálem:
  - optický kabel > optický signál (světlo)
  - metalický kabel > elektrický impuls vhodných parametrů:
    - 00 > 0V, 01 > 1V, 10 > 2V, 11 > 3V
  - rádiový přenos > vf radiový signál - modulace
00
11
10
01
11
10
01
00
t

---
Modulace
je speciální varianta linkového kódu pro rádiový přenos
frekvenčně posouvá vstupní signál na jiné kmitočty a tak umožňuje:
  - efektivní rádiový přenos – velikost antény ~ λ
  - sdílení spektra – každá komunikace má svoje pásmo
přenosovým signálem je v tomto případě vf signál tzv. nosná (carrier):
  - s(t)c = Ac · sin (ωc·t + φc)
je možné měnit:
  - amplitudu Ac – amplitudová modulace AM (Amplitude)
  - kmitočet fc – kmitočtová modulace FM (Frequency)
  - fázi φc – fázová modulace PM (Phase)
  - kombinace předchozích – amplituda a fáze - QAM

---
Digitální modulace
v digitálních systémech se používají digitální modulace
  - shift keying – klíčování posunem
    - amplitudy ASK - amplitude
    - frekvence FSK – frequency
    - fáze PSK – phase
    - amplitudy QAM – kombinace ASK a PSK
jedná se v podstatě o analogové modulace, kde vstupním signálem jsou digitální data (jedničky a nuly) vyjádřená vhodný impulsem
pro rádiový přenos se většinou nepoužívá obdélníkový signál, ale signály jiných tvarů
často se jedná o více-stavové modulace

---
Počet stavů
dvoustavová (binární): jeden symbol odpovídá jednomu bitu, který nabývá 2 stavů, potřebujeme tedy dva stavy veličiny, kterou data vyjadřujeme např. 0V / 5V, 0,9kHz / 1,1kHz, 0° / 180°
vícestavová (M-stavová): jeden symbol odpovídá skupině bitů (slovu) o délce k, která nabývá M = 2k hodnot a potřebujeme tedy více stavů veličiny např. pro M = 4: -3V / -1V / +1V / +3V, 0,8kHz / 0,9kHz /1,0kHz / 1,1kHz, 0° / 90° / 180° / 270°
  - symbolová rychlost [baud] – počet symbolů za sekundu je k× menší než bitová rychlost
  - s počtem stavů se zužuje spektrum
  - s počtem stavů se komplikuje detekce
  - s počtem stavů je modulace náchylnější na cizí vlivy (rušení, šum, ...)

---
Modulační impuls
tvar modulační digitální impulsu je potřeba volit
z ohledem na:
  - synchronizaci – dlouhé sekvence jedniček a nul
  - mezisymbolové interference (ISI)
  - použitelné spektrum - úzké s rychlým poklesem
obdélník:
  - perfektní časový průběh z hlediska ISI
  - nejhorší spektrum => nepoužitelný
raised-cosine:
  - nulové ISI, výborné spektrum
  - ASK, PSK, QAM
gaussovsky filtrovaný obdélník:
  - nenulové ISI, dobré spektrum
  - FSK
t
1
1
0
t
1
1
0

---
Spektrum obdélníku
S(f)
[dB]
fs/2
fs
f
0
-10
-13,2 dB
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100

---
Porovnání časových průběhů
obdélníkový (00 01 10 11 00 10)
raised-cosine (00 01 10 11 00 10)

---
Porovnání spekter v baseband
S(f)
[dB]
fs/2
fs
f
0
-10
obdélník
-20
-30
-40
-50
raised-cosine
-60
-70
-80
-90
-100

---
Porovnání spekter při modulaci
nosná
raised-cosine
dolní
horní
obdélník
dolní
horní
2×fs

---
GMSK – modulace v systému GSM
Gaussian (pre)filtered Minimum Shift Keying, která vychází z FSK, ale snaží se redukovat šířku pásma:
redukuje fázové skoky navazováním symbolů
v nulách – MSK
redukuje spektrum tak, že vstupní data procházejí dolní propustí s frekvenční charakteristikou ve tvaru Gaussovy křivky
FSK
Data
MSK
G-MSK

---
Impuls filtrovaný Gaussovým filtrem
s(t)
ISI ≠ 0
t
0
Ts
2·Ts
3·Ts
B·T→∞ (bez filtrace)
B·T=2
B·T=0,5

---
Spread spektrum - princip
ve vysílači je úzkopásmový vstupní signál rozprostřen
přenáší se širokopásmový rozprostřený signál
v přijímači se širokopásmový převede zpět na úzkopásmový
f
rozprostřený
signál
BSS
vstupní
signál
Bvst

---
Spread spektrum – potlačení rušení
přenos je postihován:
  - šumem
  - rušením
vstupní filtr přijímače propouští:
  - celý obnovený úzkopásmový signál
  - část rušení (bylo převedeno na širokopásmové)
  - část šumu
G_{P} = P_{vst} over P_{SS} = B_{SS} over B_{vst}
širokopásmový
rozprostřený
signál
f
f
BSS
úzkopásmový
rušivý signál
šum
rozprostřený
rušivý signál
BSS
šum
obnovený
signál
Bvst